## Slide 1: 清华大学2018级本科综合论文训练 基于FU740-C000的线上硬件交互实验平台开发 中期答辩
唐皓泓
计算机系 82班
指导老师：向勇
2022年4月6日

## Slide 2: 目录
一 已完成的研究工作及成果
二 后期拟完成的研究工作及进度安排
三 存在的问题与困难

## Slide 3: 已完成的研究工作及成果

## Slide 4: 已完成的研究工作及成果
整体逻辑

## Slide 5: 已完成的研究工作及成果
FU740-C000 目前已实现功能
可通过U-Boot启动
可以通过网络连接串口然后安装操作系统
通过网络连接直接访问FU740上的系统
能够通过网络连接远程访问串口并获取串口调试讯息

## Slide 6: 已完成的研究工作及成果
Moodle 在线平台目前已实现功能
已经构建基本网站框架
具备登入界面
具有本地数据库，可以创建用户

## Slide 7: 已完成的研究工作及成果
平台搭建手册
平台搭建手册，详细记载了每一步的做法

## Slide 8: 已完成的研究工作及成果
以树莓派作为连接FU740与客户端的中间媒介，物理上连接树莓派与FU740
树莓派安装Ubuntu
连接树莓派上的GPIO端口以及FU740电源开关
编程实现控制GPIO，通过树莓派GPIO控制继电器的高低电平，模拟按开机键功能
搭建了一个响应网站，用户可透过HTTP请求远程控制FU740电源开关，实现远程开机
http://183.173.21.114:8182/poweron1
http://183.173.21.114:8182/poweroff1
具体工作 - 远程开机

## Slide 9: 已完成的研究工作及成果
在树莓派上配置了一套稳定的网络配置（自动连接校园网，搭建DHCP服务器，搭建TFTP服务，NAT服务）
WPA_SUPPLICANT完成802.1X认证网络(Tsinghua-Secure)自动化登入
搭建DHCP服务器
搭建TFTP服务
启用NAT服务
具体工作 - 网络配置

## Slide 10: 已完成的研究工作及成果
研究U-Boot的安装方法
初次需利用SD卡安装，然后便会写到SPI flash里
阅读文档后得知在FU740板上调整拨码后，之后便会利用flash启动
具体工作 - 启动程序

## Slide 11: 已完成的研究工作及成果
配置PICOCOM，USBIP
利用PICOCOM来获取串口的调试讯息，在串口直接为FU740安装操作系统
配置USBIP，让用户可远程连接USB串口
配合TFTP，利用PICOCOM在串口上为FU740安装Ubuntu系统
具体工作 - 串口调试、远程串口、以及操作系统安装

## Slide 12: 已完成的研究工作及成果
具体工作 - Moodle
已经构建基本前端
能够通过外网访问登入界面
具有本地数据库，可以创建用户

## Slide 13: 已完成的研究工作及成果
具体工作 - 平台搭建手册
平台搭建手册，详细记录各种所需软硬件的配置方法
手册链接：graduation-projects/U740在线系统搭建文檔.md at 2022-04-05 · nubbi3/graduation-projects (github.com)

## Slide 14: 存在的问题与困难

## Slide 15: 存在的问题与困难
目前板子还需要一个视频(HDMI)输出
需要尝试跑其他的OS
FU740
线上平台
在线调试工具的选择
可能需要设计一个板子调度方案(动态/静态)
解决方法
µStreamer
尝试跑uCore(TianhuaTao/uCore-SMP: A Symmetric Multiprocessing OS Kernel over RISC-V (github.com))
github.dev + gdb插件
使用树莓派作为板子监控/分配器，用户使用Moodle平台查询板子使用状况

## Slide 16: 后期拟完成的研究工作及进度安排

## Slide 17: 后期拟完成的研究工作及进度安排
1-3周：向实验室里的同学学习板子相关内容，争取在两周内调稳定板子与计算机间的交互并开展后续工作。落实并搭建基本网页框架，完成基本功能：登入功能、搭建简易数据库。搭建调试界面，并能够显示板子信息。
4-6周：设计实验交互过程(如何编译/展示调试结果) ，准备中期答辩。
7-8周：研究FU740上的HDMI输出，尝试在板子上跑不同的操作系统(比如uCore)
9-10周：研究github.dev的使用方法，改进响应网站，配合网站设计并测试树莓派上的板子动态分配(Moodle+响应网站+树莓派)
11-12周：设计系统故障处理方案
13-14周：整体稳定性优化，或许可以准备Docker，撰写论文
15-16周：最后调整，准备最终答辩资料
Notes: 使用限制低
安全
有代码检查/编译插件
功能弹性化，可安装不同插件
非大型网页架构，适合课程使用
调研后发，可以应用
Moodle Dev in HIT (github.com)

## Slide 18: 感谢老师们的聆听！